## Slide 1: Принципы обработки компьютера
Стафеева Инна Николаевна, преподаватель информатики ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

## Slide 2
Кто воздвигнет тебя к небесам? Только сам. Кто низвергнет тебя с высоты? Только ты. Где куются ключи к твоей горькой судьбе? Лишь в тебе. Чем расплатишься ты за проигранный бой? Лишь собой.

## Slide 3
обработка
ХРАНЕНИЕ
ПЕРЕДАЧА

## Slide 4
№1
Определите соответствие
№2
№3
Передача информации
Хранение информации
Обработка информации
Перевод текста с русского языка на немецкий
Разговор
по телефону
Записная книжка
№2
Передача информации

## Slide 5
№1
Определите соответствие
№2
№3
Передача информации
Хранение информации
Обработка информации
№2
Передача информации
Семейная
фотография
Учитель сообщил
тему урока
Ученик учит
стихотворение

## Slide 6
№1
Определите соответствие
№3
Передача информации
Хранение информации
Обработка информации
№2
Передача информации
Диск с песнями
Диктор сообщил
прогноз погоды
переход
перекрестка
со светофором

## Slide 7
КАКИЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОТВЕЧАЮТ ЗА ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА?

## Slide 8
Принципы обработки
информации компьютером.
Цель занятия: углубить знания об устройстве компьютера,
функциональных возможностях,
принципах взаимодействия устройств ПК,
принципах обработки информации компьютером.

## Slide 9
ПОЗНАКОМИМСЯ С ЧАСТЬЮ СХЕМЫ КОТОРАЯ ПОКА ВАМ НЕ ИЗВЕСТНА - ЭТО МАГИСТРАЛЬ (СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТРЁХ ШИН: ШИНА АДРЕСА, ШИНА ДАННЫХ, ШИНА УПРАВЛЕНИЯ
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЛЕДУЮЩУЮ СХЕМУ ТО МЫ УВИДИМ УЖЕ ЗНАКОМЫЕ НАМ ПОНЯТИЯ: ПРОЦЕССОР, УСТРОЙСТВА ВВОДА И УСТРОЙСТВА ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ, ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ, СЕТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА.
Магистраль
Шина данных
Шина адреса
Шина управления
Процессор Обработка данных
Оперативная память Хранение данных и программ
Устройства
ввода Ввод данных
Устройства
вывода Вывод данных
Долговременная память Хранение данных
и программ
Сетевые устройства

## Slide 10
Магистраль
Шина данных
Шина адреса
Шина управления
Процессор Обработка данных
Оперативная память Хранение данных и программ
Устройства
ввода Ввод данных
Устройства
вывода Вывод данных
Долговременная память Хранение данных
и программ
Сетевые устройства
Магистрально-модульное устройство компьютера
Для обеспечения информационного обмена между различными устройствами должна быть предусмотрена какая-то магистраль для перемещения потоков информации.

## Slide 11
Изучаемые пункты:
Системная плата - назначение, устройство, характеристика.
Процессор - характеристика, назначение, принцип действия.
Оперативная память
Магистраль - шина адреса, шина, данных, шина управления описать какую роль выполняет каждая шина, какие процессы происходят.
Устройство ввода
Устройство вывода информации
Что такое магистрально-модульный принцип построения архитектуры компьютера?

## Slide 12: Алгоритм Цицерона
Что?
Как?
Когда?
Где?
Чем?
Зачем?
Почему?
Из предложенных понятий: Системная плата, Процессор, Оперативная память, Магистраль, Устройство ввода, Устройство вывода информации, Что такое магистрально-модульный принцип построения архитектуры компьютера?
нужно сформулировать ответы на все вопросы алгоритма.
Древнеримский оратор Цицерон считал, что правильно построенная речь содержит ответы на семь вопросов: Что? Как? Когда? Где? Чем? Зачем? Почему?

## Slide 13
Системная плата - основной аппарат устройства компьютера. На ней реализована магистраль, позволяющая осуществлять взаимодействие между процессором и остальными компонентами компьютера. На системной плате есть разъемы для установки процессора и модулей оперативной памяти: слоты для подключения контроллеров внешних устройств.
Разъемы для подключения внешних устройств
Разъемы для процессора
Разъемы для памяти
Разъемы для питания
Слоты расширения
Микросхема системной логики

## Slide 14
Процессор - (микропроцессор, chip кристалл) – это основной рабочий компонент компьютера, который:
-выполняет арифметические и логические операции;
-управляет вычислительным процессом;
- координирует работу всех устройств компьютера.
Реализуется процессор в виде большой
интегральной схемы (БИС) на которой
размешаются десятки миллионов функциональных элементов.

## Slide 15
Оперативная память - характеризуется типом и ёмкостью.
Чем больше оперативная память компьютера, тем более сложные программы он может использовать, большие объемы информации и с большей скоростью обрабатывать.
Во время работы компьютера хранит выполняемый машинный код, а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором.

## Slide 16
физкультминутка

## Slide 17
Магистраль (системная шина) включает в себя три многоразрядные шины:
Шина данных служит для пересылки данных между ЦП и памятью или ЦП и устройствами ввода/вывода. Эти данные могут представлять собой как команды ЦП, так и информацию, которую ЦП посылает в порты ввода/вывода или принимает оттуда.

## Slide 18
ШИНА АДРЕСА
Выбор устройства или ячейки памяти, куда пересылаются или откуда считываются данные по шине данных, производит процессор.
Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине, причем сигналы по ней передаются в одном направлении - от процессора к оперативной памяти и устройствам.

## Slide 19
шина управления
По шине управления передаются управляющие сигналы, определяющие характер обмена информацией по магистрали и предназначенные памяти и устройствам ввода/вывода. Сигналы управления показывают, какую операцию - считывание или запись информации из памяти - нужно производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и так далее.

## Slide 20
Устройство ввода/вывода информации
Устройства ввода – аппаратные средства для преобразования информации из формы, понятной человеку, в форму, воспринимаемую компьютером.
Клавиатура
Джойстик
Сканер
Модем
Планшет
для рисования
Манипуляторы
Цифровые
устройства
Микрофон

## Slide 21
Устройства вывода – аппаратные средства для преобразования компьютерного представления информации в форму, понятную человеку.
Монитор
Принтер
Плоттер
Колонки
Цифровые
устройства
Проекторы
Наушники

## Slide 22
Магистрально-модульный принцип
архитектуры компьютера положен в основу всех современных компьютеров. Он позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её модернизацию.
Сбор
информации
Кодирование
и ввод
информации
Хранение
И обработка
информации
Передача
И декодирование
информации
Входные
данные
Выходные
данные
УСТРОЙСТВА
ВВОДА
УСТРОЙСТВА
ВЫВОДА
ПРОЦЕССОР
ПАМЯТЬ

## Slide 23
фразеологизм или пословицу которые характеризуют вашу работу
Шевелить мозгами
Краем уха
Хлопать ушами
Засучив рукава
Считать ворон
Бить баклуши

## Slide 24
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ